执行标准：GB/T7722-2005

TM-H系列价格标签秤

使用说明书

上海大华电子秤厂

注：打印头片不属保修范围              (( 2013版)

前  言

大华TM－H系列是上海大华电子秤厂参照国外先进技术，根据同类产品设计经验，自行研制开发的达到国际先进技术水平的台式电子计量器具，它具有称量精确、反映灵敏、打印清晰、操作简便之特点。

大华TM－H系列经过多年生产研发和市场广泛应用，目前已具备了大型卖场、超市、便利店、水果店、熟食店等各种场合所需要的各种功能，联网速度快，标签格式多样化，可打印各种特殊要求的标签和收据，机器修改与电脑修改一样快捷灵活，具有维修成本低、售后服务方便之功能。

大华TM－H系列在工业仓储、农业、化工、运输、医药等行业已得到广泛应用。通过对制定设计的标签打印，可实现生产流程自动化，计量管理现代化，仓库存储标准化，医药管理科学化，在各种配料、包装行业实现一体化管理。

大华TM－H系列已通过并取得中国国家强制性产品认证证书（即3C认证）以及国际法制计量组织颁发的OIML证书，同时获得国家级自主知识产权专利证书，在条码及计量领域填补了国内空白，本产品已获国家科技进步一等奖、国家科技发明一等奖。

本厂直属的电子秤研发中心将不断推出各类新产品，以适应现代经营管理的要求并满足新老客户的需求。

目  录

一、解释及操作指令集	4

1.1 名词解释	4

1.2 操作指令集	4

二、概述	5

2.1 外观	5

2.1.1 电子秤外观图	5

2.1.2 电子秤各接口图	6

2.2 安装	6

2.3 显示和键盘	6

2.3.1 显示	6

2.3.2 键盘	7

2.4 规格参数	7

2.5 打印机	7

2.5.1 打印机参数	7

2.5.2 装纸	8

2.6 本手册阅读方法	8

三、使用指南	8

3.1 初始准备	8

3.2 开机	9

3.3 手动置零	9

3.4 销售	9

3.4.1 称重商品销售	9

3.4.2 计件商品销售	10

3.4.3 定重商品销售	10

3.5 去皮	10

3.5.1 实物去皮	11

3.5.2 数字去皮	11

3.6 改变单价	12

3.7 折扣	12

3.8自动打印	13

3.8.1自动打印(计重方式)	13

3.8.2自动打印(计数方式)	14

3.8.3  自动打印(定重方式)	15

四、设置	16

4.1 系统参数设置	16

4.2 系统时间设置	19

4.3 重量标定（校准）	19

4.4 快捷键设置	20

4.5 标签格式设置	21

4.5.1 通用部分格式设置	21

4.5.2 Text部分格式设置	24

4.5.3 打印字体说明	27

4.6 IP地址设置	29

4.6.1初始网卡IP地址	29

4.6.2手工修改网卡IP地址	29

五、内容编辑	30

5.1 PLU信息编辑	30

5.2 特殊信息编辑	31

5.3 Text文本编辑	32

六、 常用标签格式设置	33

七、统计	33

7.1 时间段日报表	34

7.2日销售报表	34

7.3 单品日销售报表	35

八、清除	35

8.1 清除统计数据	35

8.2 初始化电子秤信息	36

8.3 清除商品信息	36

九.电脑安装操作软件	37

9.1 系统要求	37

9.2 安装	37

9.3 主要功能	37

# 一、解释及操作指令集

## 1.1 名词解释

- PLU：指商品信息，包含信息如：编码、商品代码、单价、部门号、计价方式、有效期等等。

- 汉字区位码：录入汉字信息时，每个汉字用4位数字代码表示，每个汉字的4位代码即是汉字区位码。

- ASCII码：录入字符信息时，每个字符用3位数字代码表示，每组代码即为ASCII码。

- 称重计价：PLU的一种计价方式，即按照商品重量来计算其售价。

- 计件计价：PLU的一种计价方式，即按照商品数量来计算其售价。

## 1.2 操作指令集

|  | 要求操作目的 | 方式 | 步骤 | 实现操作结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一步先按 | 第二步再按 |  |
| 1 | 调PLU数据 | ① | 按快捷键 |  | PLU的皮重，单价等可显示出来 |
|  |  | ② | 按数字键 | 按 |  |
|  |  | ③ | 按 | 按数字键输入商品编码，再按 |  |
| 2 | 清除当前显示的PLU内容 | ① | 按 |  | 清除当前显示的PLU信息 |
| 3 | 去皮 | ① | 物体放上秤盘后按 |  | 去除皮重 |
|  |  | ② | 输入皮重的重量值 | 按 |  |
| 4 | 查看时间 | ① | 按 |  | 显示当前年月日时分秒的时间 |
| 5 | 各项功能设置 | ① | 按 |  | 进入功能选项菜单，选择不同项目对应相应功能设置 |
| 6 | 单价折扣 |  | 按 | 输入折扣百分比再按 | 实现单价打折 |
| 7 | 改变计数数量 |  | 按数字量（计数量） | 按 | 实现计数量改变 |
| 8 | 自动打印称重方式 |  | 先按PLU快捷键再按 | 5秒内按 | 进入自动打印状态(称重方式) |
| 9 | 自动打印计数方式 |  | 先按PLU快捷键再按 5秒内按在皮重窗口会提示出入打印间隔时间，再输入间隔时间 | 按 | 进入自动打印状态(计数方式) |
| 10 | 自动打印定重方式 |  | 先按PLU快捷键再按 5秒内按再输入间隔时间 | 按 | 进入自动打印状态(定重方式) |
| 11 | 取消自动打印功能 |  | 按 |  | 恢复单次打印功能 |
| 12 | 退出设置选项 |  | 按 |  | 退出功能设置选项，回到初始状态 |

# 二、概述

## 2.1 外观

### 2.1.1 电子秤外观图

电子秤正视图

### 2.1.2 电子秤各接口图

注:各型号秤之间由于配置不同,因此安装的接口可能有所不同,请在购买前确定。

## 2.2 安装

电子秤使用前须先将显示头安装于立杆上，并将立杆固定于电子秤底部（如右图）。

安装时请用户注意将Φ3mm螺丝用于固定显示头及立杆；Φ4mm螺丝用于固定立杆底座。

## 2.3 显示和键盘

### 2.3.1 显示

- 1：当电子秤在稳定状态下，稳定指示；

- 2：当净重窗口显示为零时，零位指示；

- 3：当秤处于待机状态时，显示的是TEXT 1信息（默认为店名），当调取商品时，显示的是商品名称；查看日期显示的是日期和时间；

- 4：当秤发生去皮操作或者屏幕有皮重值显示时，皮重值指示；通讯时有通讯提示；

- 5：称重时为总价窗口值；当通过编码调取plu信息时显示的是输入的商品编码；

- 6：称重状态下为单价显示窗口；

- 7：销售状态下为重量或数量的显示值；

### 2.3.2 键盘

  - 键盘图：

～：数字键用于输入数字

- [打印]——打印出票和在电子秤上进行手工编辑时起保存作用；

- [日期]——显示当前日期和时间；

- [清除]——清除输入数据、内存数据，返回主界面（即待机状态）；

- [折扣]——对商品进行打折功能，在功能菜单中起向上翻页作用；

- [倍数]——计数状态可以对数量进行选择（无须称重时用），在设置某项功能时起向下翻页作用；

- [功能]——进行设定时用；

- [确认]——每次功能设定，须按确认键方可进入功能设定；

- [去皮]——扣除皮重值，当有皮重时，再按去皮键无效。在设置状态下为向下一步

- [置零]——去除重量窗不为0的值，使之进入“0”位；注意单次置零数量不得大于4%满称量；在设置状态下为向上一步；

- [PLU]——调用PLU数据

## 2.4 规格参数

- 电源：220V＋10％－15％ 频率50～60Hz

- 温度：操作温度0℃～40℃；保存温度-10℃～40℃

- 湿度：≤85％RH

- 最大秤量（检定分度值）：3kg（1g）、6kg（2g）、15kg（5g）、30kg（10g）

- 准确度：1/3000F.S

- 显示：液晶屏

## 2.5 打印机

### 2.5.1 打印机参数

- 打印方式：热敏

- 字库：国标一、二级汉字库

- 打印速度：75mm/s

- 打印宽度：56mm

- 纸卷宽度：60mm（Max.）

- 纸卷外径：90mm（Max.）

- 纸卷内径：40mm（Min.）

### 2.5.2 装纸

  - 如图箭头方向，向下扳活动扳手，抬起打印头；

  - 先将纸卷装上发放轴，注意走纸方向，如图从下端走纸；

  - 将纸从走纸通道穿过；

  - 将回收纸卷在回收轴上；

  - 将回收纸用U形卡片卡住；

  - 标签纸装在打印头上方出纸1mm处；

  - 向上扳活动扳手将打印头压下；

## 2.6 本手册阅读方法

- 阅读本手册时，操作见表格最左列，表格其余列为实施最左列操作后电子秤各个窗口的显示内容；

- 本手册阅读时请先确认电子秤工作状态。

- 在本手册操作设置过程中，若遇误操作，可直接按下键，中途退出，先前所作的修改将不被保存；

- 本说明书提及的显示部分对应如下：

# 三、使用指南

## 3.1 初始准备

- 开机前请确保电子秤与地有很好的连接；

- 开机前将秤盘放稳，请移除秤盘上重物，确保电子秤空载；

- 将秤放置于水平支撑面或调整秤脚，使电子秤水平仪水平泡位于正中位置，如下图所示；

调整正确               未调好

- 开机前请确保打印机已正确装纸；

## 3.2 开机

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 确认秤台上没有任何重物，打开电源开关 |  |

## 3.3 手动置零

若使用一定时间后，电子秤出现零位偏差；或者有置零需求时，可按置零键手动置零。

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 空载时有净重数值显示 |  |
| 按 |  |

注：如有实际需要，如在秤盘上固定加一个轻质托盘，也可手动置零使电子秤恢复零位；手动置零范围一般为不超过满秤量的4％。

## 3.4 销售

### 3.4.1 称重商品销售

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 输入PLU编号，(例如2号PLU) 则按下 |  |
| 按 此时单价窗将显示2号PLU商品信息，如16元/kg |  |
| 放上待称商品（如重量为1kg） |  |
| 按 即可打印出票，拿下商品，回到零位状态 |  |

### 3.4.2 计件商品销售

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 输入PLU编号，(例如3号PLU) 则按下 |  |
| 按 此时单价窗将显示3号PLU商品的单价，如18元/件 |  |
| 若只销售一件，则直接按打印键打印，如销售数件则输入实际件数（如销售5件）按下，再按 |  |
| 按 键即可打印 |  |

### 3.4.3 定重商品销售

定重商品需预设好（详见5.1PLU信息编辑），打印定重商品时只需先调用PLU，然后直接按即可。

## 3.5 去皮

本秤可以实现3种去皮方式：预置去皮、实物去皮、数字去皮。预置去皮涉及到PLU设置，故将在PLU设置章节中介绍。以下为实物去皮及数字去皮的设置。

### 3.5.1 实物去皮

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 先将2号PLU调出（如上节3.4.1）按下 和 |  |
| 放上待去皮的重物 （如一个重量为600g的托盘） |  |
| 按 |  |
| 放上待称物品（如重量为1kg） |  |
| 按 即可打印出票，拿下商品及托盘 |  |

### 3.5.2 数字去皮

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 先将2号PLU调出（如上节3.4.1）按下 和 |  |
| 输入已知商品的皮重值 （如皮重为600g） |  |
| 按 |  |
| 放上包含皮重的待称商品（如商品净重为1kg，皮重600g） |  |
| 按 即可打印出票，拿下商品 |  |

## 3.6 改变单价

注：只有设置允许手动打折的状态下（设置详细请参见4.1节系统参数设置中是否允许打折），用户才能在本秤上修改单价。

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 先将2号PLU调出（如上节3.4.1） 按下 和 |  |
| 输入新单价（如15.00元/kg） |  |
| 放上待称物品（如重量为1kg） |  |
| 按 即可打印出票，拿下商品 |  |

※ 以上方式仅限于在系统设置允许变价的状态下，临时改变单价，且打印后新单价不予保存；若需完全改变单价，请参考5.1 PLU信息编辑。

## 3.7 折扣

本秤支持单价折扣，折扣的前提是预设的商品信息中单价不能为零,且允许手动打折。

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 先将2号PLU调出（如上节3.4.1）按下 和 |  |
| 放上物品，假设物品重量为0.900Kg |  |
| 按 |  |
| 输入折扣率,如打八折,则输入“80” |  |
| 按 |  |
| 按 即可打印出票，拿下商品 |  |

## 3.8自动打印

### 3.8.1自动打印(计重方式)

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按PLU快捷键（如6号键，并假设6号键对应的是整箱苹果，预置单价￥1.20/kg，箱重500g） |  |
| 按[功能] |  |
| 5秒内按[打印]键 |  |
| 放上第一箱苹果(如10kg),稳定后,自动打印出标签 |  |
| 取下苹果 |  |
| 放上第二箱苹果(如9.5kg),稳定后,自动打印出标签 |  |
| 取下苹果,重复以上操作 |  |
| 全部称完,按[清除]退出自动打印,恢复待机状态 |  |

### 3.8.2自动打印(计数方式)

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按PLU快捷键（如7号键，并假设7号键对应的是香烟，单价￥1.50/包） |  |
| 按[功能]，5秒内按[打印] |  |
| 按数字键，在皮重窗口输入间隔秒数，如3秒，按[3] |  |
| 按[确认],自动打印出第一张标签,以后每隔3秒打印一张 |  |
| 按[清除],结束打印,恢复待机状态 |  |

注：输入间隔秒数从1秒到5秒之间，取整数。

### 3.8.3  自动打印(定重方式)

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按PLU快捷键（如8号键，并假设8号键对应的是白糖，单价￥1.50元/Kg，称重方式为定重） |  |
| 按[功能]，5秒内按[打印]，皮重窗口出现“0”，同时在闪烁 |  |
| 按数字键，输入间隔秒数，如3秒，按[3] |  |
| 按[确认],自动打印出第一张标签,以后每隔3秒打印一张 |  |
| 按[清除],结束打印,恢复待机状态 |  |

注：输入间隔秒数从1秒到5秒之间，取整数。

# 四、设置

## 4.1 系统参数设置

注：去皮代表下一步，置零代表上一步，折扣代表下一页，倍数代表上一页

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按, 按选择系统参数设置 |  |
| 按，设置秤号；XX代表原秤号，秤号范围：00－99如：设置秤号为1。按 |  |
| 按，设置打印浓度；浓度范围为01－10，如：浓度为5则按下 （该项出厂默认设置为05） |  |
| 按，按，设置价格折扣锁定，（单品打折，整单不打折；单品不打折，整单不打折，且锁PLU；单品不打折，整单打折，且锁PLU；单品打折，整单打折），出厂默认设置为单品打折，整单不打折（无）。按或 进行上下移动选择打折项，按确认选择 |  |
| 按，设置是否允许总价抹零，此款电子秤不支持此功能（无） |  |
| 按进入下一页，按设置条码类型；类型定义如下： 1：8位码(1F＋6W +C) 2：代表13位码(1F＋6W＋5E/N＋C) 3：18位码正(1F＋6W＋5E+5N+C) 4：18位码反(1F＋6W＋5E+5N+O) 5：13位码(2F＋5W＋5E/N＋C) 6：13位码(12D＋C) 7：18位码正(2F＋5W＋5E+5N+C) 8：18位码反(2F＋5W＋5E+5N+O) 按“确认”键进入选择条码类型，其中： W为商品代码；E为金额；N为重量；C为正校验码；D为代号；O为反校验码；数字代表位数； |  |
| 按或 进行上下移动选择条码类型，按确认选择； |  |
| 按，设置金额分位，按选择：①保留分位；②四舍五入，条码不截位；③四舍五入，条码截位；④舍去分位； |  |
| 按或 进行上下移动选择金额分位设置，按确认选择； |  |
| 按，设置日期格式； ①－包装、有效日期yyyymmdd；②－包装、有效日期yymmdd； ③－包装日期yyyymmdd，有效天数；④－包装日期yymmdd，有效天数； |  |
| 按或 进行上下移动选择日期格式，按确认选择； |  |
| 按，设置重量单位； ①－kg；②－500g；③－100g;④-50g;⑤－10g；⑥-g （该项出厂默认设置为kg） |  |
| 按或 进行上下移动选择重量单位，按确认选择。 |  |
| 按进入下一页，按设置单价单位。 ①－/kg；②－/500g；③－/100g；④－/50g；⑤－/10g;⑥－/g （该项出厂默认设置为/kg） |  |
| 按或 进行上下移动选择单价单位，按确认选择； |  |
| 按，设置钱箱驱动；①－驱动关；②－驱动开； （该项出厂默认设置为开） |  |
| 按或 进行上下移动选择驱动开或驱动关，按确认选择； |  |
| 按，设置双量程；①－单量程；②－双量程； （该项出厂默认设置为单量程）注：量程切换后重启电子秤确保设置生效。 |  |
| 按或 进行上下移动选择单量程或双量程，按确认选择； |  |
| 按，设置打印后单价保留；①－保留；②－不保留； （该项出厂默认设置为不保留） |  |
| 按或 进行上下移动选择保留或不保留，按确认选择； |  |
| 按进入下一页，设置连续纸打印条码；（此款电子秤不支持此功能） |  |
| 按，设置金额厘位；①－厘位去除；②－厘位四舍五入； （该项出厂默认设置为厘位去除） |  |
| 按，设置连续纸表头1—4、表尾5—8、整体字体、店名字体，打印切换等信息；（此款电子秤不支持此功能） |  |
| 按，设置编码位数；按数字键输入编码位数（05或06两种选择） |  |
| 按，设置背光设置；①－常亮；②－常灭；③－等待 秒 |  |
| 或 进行上下移动选择背光模式，按确认选择； |  |
| 按，查看电子秤出厂信息。 |  |
| 按，或选择是否保存，按确认选择； |  |
| 按返回待机状态 |  |

注：按，或选择是否保存并退回待机状态；按可不保存直接退出。

## 4.2 系统时间设置

本秤内自带有时钟，用户可自行设置系统时间。

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，按选择系统时间设置 |  |
| 按数字键输入日期和时间，按或选择左右移动 |  |
| 按，或选择是否保存，按确认选择； |  |
| 按返回待机状态 |  |

## 4.3 重量标定（校准）

重量标定的维护密码为“54321”。只有当标定开关打开时，在设置项里才会有重量标定显示。注：设置用户密码时必须为五位数，且第一位非零

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，按，选择最后一项 |  |
| 按，输入密码；密码为54321，按54321 |  |
| 按，设置分度值；如15kg的秤为5g，按5，分度值标准为满称量的1/3000 |  |
| 按，设置满称量；如15kg,按15000 |  |
| 按，设置过载量；一般为9倍分度值；如45g，按45 |  |
| 按，设置加载量；如15kg,按15000，（加载量应不低于满秤量的1/3，最高为满秤量） |  |
| 按，进入零位状态；确保秤盘上空载（即秤盘上没有物品），零位处有一数值 |  |
| 稳定指示，按，进入加载状态；稳定指示，放上重量与加载量相等的砝码 |  |
| 待内码值相对稳定，且稳定状态指示灯点亮时，按退出 |  |

## 4.4 快捷键设置

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，进入设置界面，按翻页，选择快捷键设置项； |  |
| 按，进入设置快捷键页面，输入相对应的PLU编号，按，进入第二个快捷键设置 |  |
| …… |
| 按，或选择是否保存，按确认选择； |  |
| 按返回待机状态 |  |

## 4.5 标签格式设置

标签格式设置分为通用部分格式设置及Text文本部分格式设置；

通用部分格式主要打印内容包含：商品名称、净重、皮重、毛重、单价、总价、包装日期、有效期、特殊信息、条码等；Text文本格式打印内容可由客户自行定义（内容编辑详见“5.3 Text文本编辑”）。

### 4.5.1 通用部分格式设置

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，进入标签格式设置界面，00代表标签号 |  |
| 按，设置打印宽度等，如宽度为56，按 |  |
| 按进入下一页设置 |  |
| 按进入下一页设置 |  |
| 按进入下一页设置，商品代码字体设置里的半指的是全角和半角 |  |
| 按进入下一页设置 |  |
| 按进入下一页设置 |  |
| 按进入下一页设置 |  |
| ...... |
| 按进入最后一页设置 |  |
| 按，或选择是否保存，按确认选择； |  |
| 按返回待机状态 |  |

每种标签格式具体参数说明：

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 横向打印宽度 | 输入标签宽度毫米数，最大56 |
| 标签纵向长度 | 输入标签高度毫米数，最大99 |
| 商品名称1打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 |
| 商品名称1打印位置横坐标 | 以正向字体左上角为原点向右距离的毫米数（下同） |
| 商品名称1打印位置纵坐标 | 以正向字体左上角为原点向下距离的毫米数（下同） |
| 商品名称2打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 |
| 商品名称2打印位置横坐标 |  |
| 商品名称2打印位置纵坐标 |  |
| 商品名称3打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 |
| 商品名称3打印位置横坐标 |  |
| 商品名称3打印位置纵坐标 |  |
| 商品代码打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 商品代码打印位置横坐标 |  |
| 商品代码打印位置纵坐标 |  |
| 净重打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 净重打印位置横坐标 |  |
| 净重打印位置纵坐标 |  |
| 皮重打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 皮重打印位置横坐标 |  |
| 皮重打印位置纵坐标 |  |
| 毛重打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 毛重打印位置横坐标 |  |
| 毛重打印位置纵坐标 |  |
| 单价打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 单价打印位置横坐标 |  |
| 单价打印位置纵坐标 |  |
| 总价打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 总价打印位置横坐标 |  |
| 总价打印位置纵坐标 |  |
| 活动净重打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 活动净重打印位置横坐标 |  |
| 活动净重打印位置纵坐标 |  |
| 活动单价打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 活动单价打印位置横坐标 |  |
| 活动单价打印位置纵坐标 |  |
| 折扣后单价打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 折扣后单价打印位置横坐标 |  |
| 折扣后单价打印位置纵坐标 |  |
| 折扣后总价打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 折扣后总价打印位置横坐标 |  |
| 折扣后总价打印位置纵坐标 |  |
| 日期打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 日期打印位置横坐标 |  |
| 日期打印位置纵坐标 |  |
| 时间打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 时间打印位置横坐标 |  |
| 时间打印位置纵坐标 |  |
| 保质期打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 保质期打印位置横坐标 |  |
| 保质期打印位置纵坐标 |  |
| 部门号打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 部门号打印位置横坐标 |  |
| 部门号打印位置纵坐标 |  |
| 店名号打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 店名号打印位置横坐标 |  |
| 店名号打印位置纵坐标 |  |
| 特殊信息1打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 |
| 特殊信息1打印位置横坐标 |  |
| 特殊信息1打印位置纵坐标 |  |
| 特殊信息2打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 |
| 特殊信息2打印位置横坐标 |  |
| 特殊信息2打印位置纵坐标 |  |
| 特殊信息3打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 |
| 特殊信息3打印位置横坐标 |  |
| 特殊信息3打印位置纵坐标 |  |
| 13位代号打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 13位代号打印位置横坐标 |  |
| 13位代号打印位置纵坐标 |  |
| 标签流水号打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 半角/全角 |
| 标签流水号打印位置横坐标 |  |
| 标签流水号打印位置纵坐标 |  |
| 主条码打印字体 | 标准/不打印/放大/倍宽/倍高 180/270/不旋转/90 |
| 主条码打印位置横坐标 |  |
| 主条码打印位置纵坐标 |  |
| 主条码打印高度 | 00～10 |

### 4.5.2 Text部分格式设置

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，进入文本格式设置界面 |  |
| 按，文本格式编辑界面 |  |
| 按进入下一页设置 |  |
| ...... |
| 按进入最后一页设置 |  |
| 按，或选择是否保存，按确认选择； |  |
| 按返回待机状态 |  |

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| Text1（默认为“店名”）打印字体 | 取值范围：00～16（下同） |
| Text1打印位置横坐标 | 以正向字体左上角为原点向右距离的毫米数（下同） |
| Text1打印位置纵坐标 | 以正向字体左上角为原点向下距离的毫米数（下同） |
| Text2（默认为“净重”）打印字体 |  |
| Text2打印位置横坐标 |  |
| Text2打印位置纵坐标 |  |
| Text3（默认为“单价”）打印字体 |  |
| Text3打印位置横坐标 |  |
| Text3打印位置纵坐标 |  |
| Text4（默认为“总价”）打印字体 |  |
| Text4打印位置横坐标 |  |
| Text4打印位置纵坐标 |  |
| Text5（默认为“生产日期”）打印字体 |  |
| Text5打印位置横坐标 |  |
| Text5打印位置纵坐标 |  |
| Text6（默认为“保质期”）打印字体 |  |
| Text6打印位置横坐标 |  |
| Text6打印位置纵坐标 |  |
| Text7（默认为“皮重”）打印字体 |  |
| Text7打印位置横坐标 |  |
| Text7打印位置纵坐标 |  |
| Text8（默认为“毛重”）打印字体 |  |
| Text8打印位置横坐标 |  |
| Text8打印位置纵坐标 |  |
| Text9（默认为“Text9”）打印字体 |  |
| Text9打印位置横坐标 |  |
| Text9打印位置纵坐标 |  |
| Text10（默认为“Text10”）打印字体 |  |
| Text10打印位置横坐标 |  |
| Text10打印位置纵坐标 |  |
| Text11（默认为“Text11”）打印字体 |  |
| Text11打印位置横坐标 |  |
| Text11打印位置纵坐标 |  |
| Text12（默认为“Text12”）打印字体 |  |
| Text12打印位置横坐标 |  |
| Text12打印位置纵坐标 |  |
| Text13（默认为“Text13”）打印字体 |  |
| Text13打印位置横坐标 |  |
| Text13打印位置纵坐标 |  |
| Text14（默认为“Text14”）打印字体 |  |
| Text14打印位置横坐标 |  |
| Text14打印位置纵坐标 |  |
| Text15（默认为“元”）打印字体 |  |
| Text15打印位置横坐标 |  |
| Text15打印位置纵坐标 |  |
| Text16（默认为“元”）打印字体 |  |
| Text16打印位置横坐标 |  |
| Text16打印位置纵坐标 |  |
| Text17（默认为“Text17”）打印字体 |  |
| Text17打印位置横坐标 |  |
| Text17打印位置纵坐标 |  |
| Text18（默认为“Text18”）打印字体 |  |
| Text18打印位置横坐标 |  |
| Text18打印位置纵坐标 |  |
| Text19（默认为“(”）打印字体 |  |
| Text19打印位置横坐标 |  |
| Text19打印位置纵坐标 |  |
| Text20（默认为“(kg)”）打印字体 |  |
| Text20打印位置横坐标 |  |
| Text20打印位置纵坐标 |  |
| Text21（默认为“(”）打印字体 |  |
| Text21打印位置横坐标 |  |
| Text21打印位置纵坐标 |  |
| Text22（默认为“/kg)”）打印字体 |  |
| Text22打印位置横坐标 |  |
| Text22打印位置纵坐标 |  |
| Text23（默认为“）”）打印字体 |  |
| Text23打印位置横坐标 |  |
| Text23打印位置纵坐标 |  |
| Text24（默认为“（Kg）”）打印字体 |  |
| Text24打印位置横坐标 |  |
| Text24打印位置纵坐标 |  |
| Text25（默认为“（Kg）”）打印字体 |  |
| Text25打印位置横坐标 |  |
| Text25打印位置纵坐标 |  |
| Text26（默认为“Text26”）打印字体 |  |
| Text26打印位置横坐标 |  |
| Text26打印位置纵坐标 |  |
| Text27（默认为“Text27”）打印字体 |  |
| Text27打印位置横坐标 |  |
| Text27打印位置纵坐标 |  |
| Text28（默认为“Text28”）打印字体 |  |
| Text28打印位置横坐标 |  |
| Text28打印位置纵坐标 |  |
| Text29（默认为“Text29”）打印字体 |  |
| Text29打印位置横坐标 |  |
| Text29打印位置纵坐标 |  |
| Text30（默认为“Text30”）打印字体 |  |
| Text30打印位置横坐标 |  |
| Text30打印位置纵坐标 |  |
| Text31（默认为“Text31”）打印字体 |  |
| Text31打印位置横坐标 |  |
| Text31打印位置纵坐标 |  |
| Text32（默认为“Text32”）打印字体 |  |
| Text32打印位置横坐标 |  |
| Text32打印位置纵坐标 |  |
| 无 |  |

### 4.5.3 打印字体说明

打印方向图示说明：

字体号：01、05、09、13、17、21、25、29          	字体号：02、06、10、14、18、22、26、30

字体号：03、07、11、15、19、23、27、31           	字体号：04、08、12、16、20、24、28、32

| 字体号 | 大小mm （中文/字符） | 旋转角度 （如上图） | 字例（中文/字符） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3×3/1.5×3 | 180° | / |
| 2 | 3×3/1.5×3 | 90° | / |
| 3 | 3×3/1.5×3 | 0° | / |
| 4 | 3×3/1.5×3 | 270° | / |
| 5 | 6×6/3×6 | 180° | / |
| 6 | 6×6/3×6 | 90° | / |
| 7 | 6×6/3×6 | 0° | / |
| 8 | 6×6/3×6 | 270° | / |
| 9 | 6×3/3×3 | 180° | / |
| 10 | 6×3/3×3 | 90° | / |
| 11 | 6×3/3×3 | 0° | / |
| 12 | 6×3/3×3 | 270° | / |
| 13 | 3×6/1.5×6 | 180° | / |
| 14 | 3×6/1.5×6 | 90° | / |
| 15 | 3×6/1.5×6 | 0° | / |
| 16 | 3×6/1.5×6 | 270° | / |
| 17 | 无/1×2 | 180° |  |
| 18 | 无/1×2 | 90° |  |
| 19 | 无/1×2 | 0° |  |
| 20 | 无/1×2 | 270° |  |
| 21 | 无/2×4 | 180° |  |
| 22 | 无/2×4 | 90° |  |
| 23 | 无/2×4 | 0° |  |
| 24 | 无/2×4 | 270° |  |
| 25 | 无/2×2 | 180° |  |
| 26 | 无/2×2 | 90° |  |
| 27 | 无/2×2 | 0° |  |
| 28 | 无/2×2 | 270° |  |
| 29 | 无/1×4 | 180° |  |
| 30 | 无/1×4 | 90° |  |
| 31 | 无/1×4 | 0° |  |
| 32 | 无/1×4 | 270° |  |

字体号说明：

## 4.6 IP地址设置

※此设置仅用于以太网电子秤的设置

### 4.6.1初始网卡IP地址

初始网卡IP地址

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按 |  |
| 按 |  |
| 按，初始化网卡IP地址，回到待机状态 |  |

经过网卡初始化操作之后,网卡的IP地址为:192.168.0.150

### 4.6.2手工修改网卡IP地址

手工修改网卡IP地址 (例如把IP改为192.168.0.10)

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按 |  |
| 按 ,按 |  |
| 按, 输入192 ，按输入168，按输入0，按输入10 |  |
| 按，或选择是否保存，按确认选择； |  |
| 按返回待机状态 |  |

# 五、内容编辑

## 5.1 PLU信息编辑

本秤可存储4000条PLU信息

| 步骤 | 操作 | 显示 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 待机状态 |  |
| 1 | 按进入商品信息设置项 |  |
| 2 | 按，输入数字键选择PLU信息号，例如2号PLU信息 |  |
| 3 | 按，输入皮重值，（注：在定重方式时皮重为定重值）；按，输入单价（注：每公斤的价格）；按，再按，选择计价方式：①计重②计数③定重 |  |
| 4 | 按进入下一页设置，按，输入特殊信息号（0，1，2，3）；按，输入有效期的天数（最大999天）；按，输入商品编码（5位或6位） |  |
| 5 | 按进入下一页按，输入条码的标志位，假定标志位为20，则输入20 |  |
| 6 | 按，按，开始输入商品名称，输入第一个汉字区位码的四位数字 （例如要输入“测试二”三个字，查汉字区位码得“测”=“1866”，）输入1866 |  |
| 7 | 按，输入第二个汉字区位码四位数字（“试”＝“4252”）输入4252 |  |
| 8 | 按，输入第三个汉字区位码的四位数字（“二”＝“2294”）输入2294 |  |
| 9 | 按，或选择是否保存，按确认选择； |  |
| 10 | 按返回待机状态 |  |

注：品名最多可以输入12个汉字

## 5.2 特殊信息编辑

本秤可设置10条汉字特殊信息（编号从1到10）及12条字符特殊信息（编号从11到22），标签纸状态下可供每条PLU信息调用其中的任意3条打印；连续纸状态下，其中的1～4号汉字特殊信息对应表头的1～4行，5～8号对应表尾的1～4行。每条汉字信息内容最多可设置30个汉字，每条字符信息内容最多可设置30个字符。

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按, 选择特殊信息编辑项 |  |
| 按，输入数字选择特殊信息号，例如1号特殊信息 |  |
| 按，进入第一条特殊信息内容设置（例如，输入大华a) 第一个汉字输入大的汉字区位码（大=2083） |  |
| 按，第二个汉字输入华的汉字区位码（华=2710） |  |
| 按，第三个字符输入a的汉字区位码（a=365） |  |
| 按，输入0000，后面的全部输入0000，结束编辑特殊信息 |  |
| 按，或选择是否保存，按确认选择 |  |
| 按返回待机状态 |  |

## 5.3 Text文本编辑

本秤可设置16条汉字文本（编号从1到16）及16条字符文本（编号从17到32）；每条汉字文本内容最多可设置30个汉字，每条字符文本内容最多可设置30个字符。（注：汉字文本使用区位码输入；字符文本使用ASCII码输入。）

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，按两次，进入文本信息编辑项 |  |
| 按，输入数字进入第一条汉字文本内容设置（例如：重量） |  |
| 按，输入第一个汉字的区位码，重=5456 |  |
| 按，输入第二个汉字的区位码，量=3331 |  |
| 按，或选择是否保存，按确认选择 |  |
| 按返回待机状态 |  |

# 常用标签格式设置

标签格式设置

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，进入标签类型选择项 |  |
| 按，进入标签格式设置，按向下选择标签类型， |  |
| 按，或选择是否保存，按确认选择 |  |
| 按返回待机状态 |  |

# 七、统计

本电子秤只支持时间段日报表、日销售报表、单品日报表

## 7.1 时间段日报表

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，进入报表统计项 |  |
| 按，进入时间段日报表选项 |  |
| 按，输入年份，按，输入月份，按，输入日期，按，输入时间，按打印 |  |
| 返回待机状态 |  |

## 7.2日销售报表

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，进入报表统计项 |  |
| 按，再按，进入日销售报表选项 |  |
| 按，输入年份，按，输入月份，按，输入日期，按打印 |  |
| 返回待机状态 |  |

## 7.3 单品日销售报表

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，进入时间段日报表选项 |  |
| 按，按，再按，按，进入单品日销售报表 |  |
| 按，输入年份，按，输入月份，按，输入日期，按，输入商品序号，按打印 |  |
| 返回待机状态 |  |

# 八、清除

## 8.1 清除统计数据

注：执行该指令将删除所有交易记录，且不可恢复，请慎用此功能。

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，按进入清除统计数据选项 |  |
| 按，清除结束返回待机状态 |  |

## 8.2 初始化电子秤信息

注：此功能将全清电子秤的PLU信息，标签信息，报表信息，及所有相关的设置，且不可恢复，请慎重决定是否使用此功能。

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，按进入初始化电子秤选项 |  |
| 按，清除结束返回待机状态 |  |

## 8.3 清除商品信息

注：此功能将清除电子秤的PLU信息，且不可恢复，请慎重决定是否使用此功能。

| 操作 | 显示 |
| --- | --- |
| 待机状态 |  |
| 按，按进入清除商品信息选项 |  |
| 按，清除结束返回待机状态 |  |

# 九.电脑安装操作软件

## 9.1 系统要求

操作系统：

本秤的上位机设置软件可安装在WIN2000、WIN NT或者更高版本的操作系统上。

## 9.2 安装

本秤的上位机软件一般采用光盘自动安装，即：将光盘插入光驱，自动弹出安装界面，按照提示步骤依次进行。

## 9.3 主要功能

用户可通过软件对秤进行所有设置，数据的上传及下载等操作，具体内容如下：

- 新建、编辑、上传及下载PLU信息、特殊信息、Text文本信息等各类信息；

- 设置PLU快捷键并打印快捷键内容；

- 自由设计标签格式；

- 设置各项系统参数；

- 查找、编辑电子秤IP地址；

- 上传及下载标签格式；

- 上传电子秤销售明细及打印各类综合报表等。

警告及注意事项

警告

- 请勿在以下场合使用本产品：

  - 振动、摇摆的场合；

  - 空调、风扇直吹的场合；

  - 多尘、潮湿的场合；

  - 易燃易爆的场合；

- 本产品必须连接至有良好接地的电源插座上，否则可能导致人身伤害。

- 在使用本机与外部设备连接时，请务必确保先切断电源，否则可能会导致设备损坏。

- 请勿通电开机情况下拔插各通讯接口，如并行、串行通讯口等。

- 禁止在未关机的情况下拔插电源插头。

- 本产品使用的打印机为热敏打印机，只可使用质量合格的热敏打印纸，请在装纸打印前确定使用正确的打印纸类型，否则会引起打印头及打印机不可修复性损坏。

注意事项

- 将秤置于平整的台面上。调节四脚螺母使水平泡处于水平仪中心位置，尽量保证电子秤能工作在水平状态，保证称量的准确性。

- 如机器打印出错或机器显示有错，或报警不打印，均说明本机有故障，应先检查打印纸是否放好，打印头是否压到位，光感传感器上是否有杂物。应清理打印机、打印头及电子秤各部位的积尘和杂物，且做到每壹个月清洗一次打印头。所装入的打印纸应保持干燥且工作运行良好。

- 重新换纸后，发现打印键无效或打印出错，有可能打印纸不是同一种规格引起。可以通过重新调试、重新装纸、做纸张校验等方法解决。

- 请勿轻易拆卸电子秤，请勿使电子秤摔跌或受强力冲击，一旦发现电子秤上所放重物超过电子秤的最大量程，请立即移去重物，否则电子秤会永久损坏。

- 电子秤在关机状态下，秤盘上禁止放任何重物，长期不用的电子秤应用袋子将电子秤包装好后平放在某处，上面禁止放重物。

- 如果发现电子秤在使用过程中重量值显示不稳定应及时检查原因，周围是否有电磁干扰，如手机，电视机，冰柜等强磁场干扰。

- 电子秤的串口RS232通讯线长度不得超过8米，网口TCP/IP通讯线长度不得超过100米。

- 按电子秤的键盘时，应尽量不用尖锐指甲，以免面贴损坏。

敬请用户注意事项

根据国家质量检验检疫总局关于电子衡器行业的指示精神，凡是我厂生产的电子衡器产品：

- 客户、用户均不得私自进行标定和调整。一切调整和标定均需到政府认定的计量机构或授权的检定维修中心进行；

- 本厂生产的电子衡器均由专业销售商、或具有销售资格的公司及有国家认定销售备案的单位销售。除此之外的销售产品，其产品质量由该销售机构自行负责；

- 本厂生产的电子衡器，如其铅封已被破坏，应到具有认证资格的机构重新调整、标定并给予铅封。否则，产品质量得不到保证，本厂概不负责；

- 出厂期已满半年以上的电子衡器，要重新到国家认定的检验机构进行检定，合格后才能销售，或者退还生产厂家重新调整后才能销售；

- 电子衡器使用期满一年后，应送生产厂、就近国家认定的检验机构或被授权有资格的检验测试机构进行检定，合格后才能继续使用，否则其后果由用户自行承担；

- 本厂的电子衡器产品，要求客户在使用前，应进行经常性的计量校验。建议备一标准砝码时时校对之，或与其它正常的电子秤进行称量对比校对。如发现异常，应及时送有资格的检定维修中心处理，否则其后果由用户自行承担。

版权所有，侵权必究

本说明书内容未经同意不得随意更改，上海大华电子秤厂保留在技术、零部件、软硬件及相关操作程式上变更产品的权利。用户如需产品的进一步信息，可与上海大华电子秤厂售后服务部联系。

本说明书版权属于上海大华电子秤厂。

版本号：DH-TM－02-01

上海大华电子秤厂

营业部地址	：上海市浦东新区新金桥路58号银东大厦4E

营业部电话	：021－50308301、50307931、50307932、50307933

营业部传真	：021－50308302

厂部地址	：上海浦东新区金桥路1488号

厂部电话	：021-50762881，50762882

厂部传真	：021-50762880

售后服务	：021-50762883

WEB:   http://www.dahuascale.com

E-mail:  webmaster@dahuascale.com